Универсальный пульт дистанционного управления кондиционером KT-B02. Руководство пользователя.

Настройка

Не требует настройки

Подходит практически ко всем моделям мировых производителей и не требует выполнения настройки.

Поиск модели

Одновременно нажмите "select" и выбранную модель. На экране отобразится символ . После того как данный символ мигнет три раза, установка модели будет завершена.

Например, если Ваш кондиционер относится к модели "DAIKIN", нажмите и удерживайте кнопки "select” и “DAIKIN” в течение 1 секунды, затем отпустите их. После чего пульт можно будет использовать с Вашим кондиционером воздуха.

В случае если пульт не работает, включите кондиционер воздуха, направьте пульт на кондиционер, нажмите и удерживайте кнопку модели, и после того как кондиционер подаст ответный звуковой сигнал, отпустите кнопку. Проверьте работу каждой кнопки. В случае если какие-то кнопки не работают, повторяйте вышеописанные действия до тех пор, пока установка модели не будет выполнена успешно.

Установка кода модели

1. Коды приведены в таблице кодов, где каждой модели соответствует множество групп кодов. Попробуйте использовать первую группу и, в случае если она не подойдет, перейдите ко второй группе. Продолжайте подбирать группы до тех пор, пока выбранные коды не подойдут к Вашему оборудованию. Например, для модели AUCMA можно выбрать значение 0028. В случае если оно не подойдет, попробуйте выбрать значение 0289.

2. Нажмите кнопку “select”. Отображаемый на ЖК-дисплее код начнет мигать. Используйте кнопку "+" или "-" до тех пор, пока не отобразится код нужной модели, затем нажмите клавишу "ENTER", после чего код перестанет мигать. Направление пульта на кондиционер и использование кнопки "ON/OFF" позволяет осуществлять управление кондиционером.

Автоматический поиск

1. Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер воздуха, нажмите и удерживайте кнопку “SELECT” в течение 5 секунд, затем отпустите ее. Пульт войдет в режим автоматического поиска, в котором он будет непрерывно посылать сигнал. При этом отображаемое значение кода будет мигать и увеличиваться. Когда кондиционер примет сигнал и подаст одинарный ответный звуковой сигнал, нажмите любую клавишу для подтверждения установки модели.

2. Включите кондиционер воздуха, проверьте работу других кнопок. В случае если кнопки работают надлежащим образом, установка модели была выполнена успешно. В случае если какие-либо кнопки не работают, повторяйте вышеописанные действия до тех пор, пока пульт не будет должным образом работать с Вашим кондиционером.

Установка времени

1. Нажмите кнопку "clock”. Кнопка начнет мигать.

2. Используйте кнопки “+” и “-“, соответствующие кнопке “time”, чтобы установить текущее время.

3. Повторно нажмите кнопку “clock”. Кнопка перестанет мигать, и настройка будет завершена.

(Если Вы не нажимали кнопку “time”, то по прошествии 5 секунд настройка будет завершена автоматически)

ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Таймер выключения можно устанавливать только после включения кондиционера воздуха.

1. Нажмите кнопку "TMR off". На ЖК-дисплее отобразится символ часов и мигающее значение времени.

2. Используя кнопки "+" и "-", соответствующие кнопке "TIME/CODE", установите время автоматического выключения кондиционера воздуха.

3. По прошествии 5 секунд значение времени перестанет мигать. На ЖК-дисплее отобразится текущее время и символ часов. Установка таймера завершена.